ПАСПОРТ НА ЗАХВАТЫ БАЛОЧНЫЕ

модели LJ-Q

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Захваты балочные применяются для фиксации грузоподъемных механизмов или других грузов на двутавровой балке или захвата самой балки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| г/п, т | тип захвата | балка, мм | масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | LJ-Q | 75-230 | 3,5 |
| 2,0 | LJ-Q | 75-230 | 4,5 |
| 3,0 | LJ-Q | 80-320 | 9,5 |
| 5,0 | LJ-Q | 90-320 | 11,0 |

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для осуществления подъема (или фиксации груза) захват необходимо распаковать и закрепить с его помощью груз . После этого испытать работу с грузом, подняв (подвесив) его на высоту 200-300 мм. Если механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не оставляйте поднятый груз без присмотра.

- Перед подъемом груза необходимо испытать захват. Если захват не держит груз, прекратите работу.

- Запрещено чистить захват во время работы.

- Запрещается поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма.

- Запрещается использовать механизм для подъема (фиксации) людей.

- Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации 3 года.