Тележка грузовая ручная

(серия ТС)

Технический паспорт

Модели: ТС

# Описание моделей

Тележка платформенная металлическая с сетчатыми бортами (ТС) предназначена для перевозки мелкогабаритных товаров и грузов. Высокие борта и наличие двух ручек делают эту модель максимально удобной и более мобильной в эксплуатации. Платформой служит металлический настил. Каркас платформы изготавливается из профильной трубы. Борта изготовлены из профильной трубы, заполнение - сетка с ячейкой 50х50 мм. Борта съемные, который позволяет быстро и без применения, какого-либо инструмента производить их снятие и установку. Площадки для крепления колес унифицированы под два межосевых размера крепления колес. Покраска изделия – порошковая, высокотемпературная.

# Технические характеристики

|  | Ед. | ТС | ТС |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | кг | 300-435-600 | 300-435-600 |
| Клиренс | мм | 175-210-250 | 175-210-250 |
| Размеры платформы | мм | 800x500 | 900x600 |
| Высота ручки | мм | 945-980-1020 | 945-980-1020 |
| Диаметр колеса | мм | 125-160-200 | 125-160-200 |
| Число колес | шт | 4 | 4 |

|  | Ед. | ТС | ТС |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | кг | 300-435-600 | 300-435-600 |
| Клиренс | мм | 175-210-250 | 175-210-250 |
| Размеры платформы | мм | 1000x600 | 1200x600 |
| Высота ручки | мм | 945-980-1020 | 945-980-1020 |
| Диаметр колеса | мм | 125-160-200 | 125-160-200 |
| Число колес | шт | 4 | 4 |

|  | Ед. | ТС | ТС |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | кг | 300-435-600 | 300-435-600 |
| Клиренс | мм | 175-210-250 | 175-210-250 |
| Размеры платформы | мм | 1000x700 | 1250x700 |
| Высота ручки | мм | 945-980-1020 | 945-980-1020 |
| Диаметр колеса | мм | 125-160-200 | 125-160-200 |
| Число колес | шт | 4 | 4 |

|  | Ед. | ТС | ТС |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | кг | 300-435-600 | 300-435-600 |
| Клиренс | мм | 175-210-250 | 175-210-250 |
| Размеры платформы | мм | 1200x800 | 1400x800 |
| Высота ручки | мм | 945-980-1020 | 945-980-1020 |
| Диаметр колеса | мм | 125-160-200 | 125-160-200 |
| Число колес | шт | 4 | 4 |

# Дата продажи:                               МП:                  Кол-во:           шт

# Эксплуатация

Тележку следует эксплуатировать при температуре окружающей среды от    -40°С до +50°C.

Не превышайте грузоподъемность тележки.

Периодически, не реже одного раза в год, необходимо производить смазку подшипников колес консистентными смазками, такими как:

- ССКА 3/7-2 ГОСТ 4366-76,

- ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74,

или аналогичными смазками других производителей.

Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр тележки, проверить надёжность крепления рукоятки и колёс.

Перемещение тележки с грузом осуществляет один человек.

Во время эксплуатации тележка должна поддерживаться в чистоте, также следует избегать наматывания нитей на оси колес.

Запрещается перевозить людей на тележке.

Запрещается использовать тележку в качестве прицепа к механическому транспортному средству.

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Срок консервации 3 года.