ТЕЛЕЖКА ДВУХКОЛЕСНАЯ, ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Тележки ручные предназначены для перевозки несыпучих, среднегабаритных и мелкогабаритных упакованных и неупакованных грузов на небольшие расстояния.

2.1 Технические характеристики платформенных тележек

| Тип | PH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г/п, кг | 300 |  |  |  |
| Платформа, мм | 820х575 |  |  |  |
| Ф колес, мм | 125 |  |  |  |
| Высота от пола, мм | 185 |  |  |  |
| Габариты, мм | 903х603х860 |  |  |  |
| Масса, кг | 17 |  |  |  |

2.2 Технические характеристики двухколесных тележек

| Тип | HT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г/п, кг | 300 |  |  |  |
| Платформа, мм | 410х300 |  |  |  |
| Ф колес, мм | 250 |  |  |  |
| Габариты, мм | 1275x614x560 |  |  |  |
| Масса, кг | 1380 |  |  |  |

Дата продажи:                                         МП:                            Кол-во:           шт

3. Применение

3.1 Область применения тележек – производственные и складские помещения, торговые залы, предприятия общественного питания и т.д.

4. Условия эксплуатации

4.1 Тележки должны эксплуатироваться только при наличии ровных, гладких, твердых и чистых полов.

4.2 Вес груза не должен превышать рабочую нагрузку тележки.

5. Техническое обслуживание

5.1 Изделие необходимо содержать в чистоте.

5.2 Запрещается работать в агрессивных средах.

5.3 По мере необходимости смазывайте густой смазкой оси и втулки колес.

5.4 Регулярно проверяйте наличие давления в шинах (для пневматических колес).

6. Меры предосторожности

6.1 Не перегружайте тележку.

6.2 Не перевозите груз, габариты которого значительно превышают размеры платформы.

6.3 Запрещено использовать тележку в качестве прицепа к другим транспортным средствам.

6.7 Запрещено перевозить на тележке людей.

6. 8 Запрещено работать на наклонных поверхностях.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 6 месяцев со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения им требований технического обслуживания и отсутствии принудительных механических повреждений.

7.3 Срок длительного хранения – 3 года со дня изготовления.