Комплект промышленного радиоуправления к тали электрической CD и иным грузоподъемным механизмам

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект промышленного радиоуправления предназначен для комплектации талей электрических и других грузоподъемных механизмов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель                                 А21-Е2

Радиус действия, м             50-100

Кол-во кнопок, шт                6

Электрозащита                    IP65

Габариты, мм                       164х75х46

Масса, кг                               0,37

Дата продажи:                                    МП:                      Кол-во:           шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Комплекты промышленного радиоуправления – изделия, которые предназначены для дистанционного управления различными грузоподъемными механизмами, а также регулировки их скоростей. Комплект состоит из непосредственно радиопульта, который при работе находится у оператора механизма, и приемника сигналов, который подключен к подъемному устройству и в котором срабатывают соответствующие реле.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ревизию изделия следует производить не реже одного раза в неделю. Проверяется состояние кнопок, целостность корпуса, батарей. Если детали повреждены, то их следует заменить новыми.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается:

использовать комплект при сильных помехах;

держать в корпусе батарейки, если устройство не используется длительное время;

приступать к работе без проведения тестовых подъемно-транспортных операций;

использовать неисправный комплект.

В случае аварийной ситуации, выключите питание крана.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи. Срок консервации 3 года.