Ремни стяжные

ПАСПОРТ

1. Область применения

Ремни стяжные предназначены для надежной и быстрой фиксации различных грузов на всех видах транспорта. Изготавливаются они из синтетической ленты, на концах которой закреплены крепежи для ремня. Такие ремни прекрасно подходят для окрашенных и хрупких грузов, так как их эластичность смягчает толчки и предохраняет груз от порчи.

2. Технические данные

| модель | 35А-2-JD | 50А-2-JD | 75А-2-JD |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая нагрузка, кг. | 3000 | 5000 | 10000 |
| Длина, м | 8,5 | 10 | 10 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 | 2500 | 5000 |
| Ширина лент, мм | 35 | 50 | 75 |
| Разрывная нагрузка, кг | 3750 | 6250 | 12500 |
| Масса, кг | 1,5 | 2,5 | 4,0 |

Дата продажи:                                      МП:                            Кол-во:           шт

3. Обслуживание

Обслуживание ремней стяжных не предусматривает специальных процедур, кроме бережного к ним отношения. Хранить ремни стяжные надлежит в сухом месте, чтобы не допустить коррозию металла храпового механизма и грузовых крюков. А также необходимо предохранять ремни от сильного загрязнения.

4. Меры предосторожности

- Запрещается перегружать стяжные ремни

- Запрещается использовать ремни для страховки людей

- Запрещается использовать ремни не по назначению

- Перед эксплуатацией необходимо осмотреть внешнее состояние ремня

- В случае выявления дефектов или неисправностей использование ремней необходимо прекратить

5. Гарантийные обязательства

Данные изделия по конструкции и в настоящем исполнении соответствуют основным требованиям техники безопасности и  охраны труда. Гарантийный срок действует 6 месяцев с даты продажи, указанной в товарной накладной. В случае несоблюдения требований настоящей инструкции, неправильного применения и эксплуатации, производитель снимает с себя гарантийные обязательства. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие при отсутствии у «Покупателя» паспорта с отметкой о продаже.

Гарантия – 6 месяцев с даты продажи конечному потребителю.

Гарантийным талоном является накладная на отпуск товара.