ПАСПОРТ НА ЗАХВАТЫ МОНТАЖНЫЕ

модели QP, DHQA, QC, DHQL, DSQA

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Захваты вертикальные и горизонтальные применяются для подъема, удержания и перемещения различных грузов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Захваты горизонтальные

| г/п, т | тип захвата | толщина листа, мм | масса, кг | габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | QP | 0-25 | 2,5 | 170х80х190 |
| 1,5 | QP | 0-30 | 4,0 | 210х90х220 |
| 2,5 | QP | 0-40 | 13,5 | 300х120х310 |
| 1,0 | DHQA | 0-30 | 4,5 | 161х65х205 |
| 2,0 | DHQA | 0-40 | 5,6 | 175х68х245 |
| 3,2 | DHQA | 0-45 | 8,2 | 180х70х255 |
| 5,0 | DHQA | 0-55 | 12,0 | 185х74х260 |

2.2 Захваты вертикальные

| г/п, т | тип захвата | толщина листа, мм | масса, кг | габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | QC | 0-22 | 5,0 | 310х70х160 |
| 2,0 | QC | 0-27 | 6,7 | 380х80х190 |
| 3,0 | QC | 0-32 | 15,5 | 450х110х220 |
| 1,0 | DHQL | 0-20 | 4,0 | 241х66х127 |
| 2,0 | DHQL | 0-25 | 5,8 | 271х79х168 |
| 3,2 | DHQL | 0-35 | 9,0 | 319х89х187 |
| 5,0 | DHQL | 0-50 | 18,0 | 519х150х220 |
| 1,0 | DSQA | 0-20 | 3,8 | 123х65х275 |
| 2,0 | DSQA | 0-25 | 5,7 | 155х79х315 |
| 3,0 | DSQA | 0-30 | 11,7 | 450х110х220 |
| 5,0 | DSQA | 0-50 | 16,5 | 510х120х240 |

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Захват горизонтальный состоит из корпуса с прокладкой под металлический лист и фиксирующего элемента, работающего с силой, пропорциональной массе поднимаемого груза и препятствующей его горизонтальному смещению. Удержание поднятого груза в вертикальной плоскости происходит посредством металлической площадки в корпусе захвата. Данные изделия имеют грузовое крепление в виде круглого отверстия в фиксирующем элементе.

Главной особенностью вертикального захвата является то, что фиксация и удержание груза в поднятом положении осуществляется с помощью трения нажимного языка о поверхность груза. Поднимаемый лист при этом находится в вертикальной плоскости.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для осуществления подъема захват необходимо распаковать и закрепить с его помощью груз. После этого испытать работу с грузом, подняв его на высоту 200-300 мм. Если механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не оставляйте поднятый груз без присмотра.

- Перед подъемом груза необходимо испытать захват. Если захват не держит груз, прекратите работу.

- Запрещено чистить захват во время работы.

- Запрещается поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма.

- Запрещается использовать механизм для подъема людей.

- Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации 3 года.