ПАСПОРТ НА ТЕЛЕЖКУ РУЧНУЮ К ТАЛИ РА

HT-500/1000

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка предназначена для горизонтального перемещения талей и других грузов по монорельсовому пути.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| г/п, кг | тип тали | размер балки, мм | масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 125/250 250/500 | 68-110 | 7 |
| 1000 | 500/1000 | 68-110 | 8 |

Дата продажи:                                  МП:                            Кол-во:             шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Тележка для тали состоит из двух металлических щек, соединенных болтами, двух пар роликов, закрепленных на концах щек и предназначенных для фиксации на монорельсе и передвижения по нему.  Механизм перемещения приводится в движение вручную.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для осуществления перемещения тележку необходимо распаковать и закрепить на монорельсовом пути. После этого испытать работу с грузом, переместив его на расстояние 200-300 мм. Если механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу.  Смазку шестерней редуктора производить регулярно, следить за тем чтобы эти части всегда были смазаны.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не оставляйте работающую тележку без присмотра.

- Если тележка не может передвигать груз, прекратите работу.

- Не разбирайте тележку, если она работает.

- Не используйте тележку во время дождя или грозы.

- Не стойте под нагруженной тележкой, не выравнивайте груз и не поправляйте грузозахватные приспособления на весу, не используйте тележку для транспортировки людей.

- Перед началом работы убедитесь, что тележка сориентирована симметрично относительно центра балки, запрещается работа с оттянутым грузом.

- Не перегружайте тележку, запрещается подтаскивание груза по земле или полу.

- Если тележка была остановлена во время перемещения груза, то груз может передвигаться по инерции еще на несколько см.

- Периодически проверяйте состояние подшипников колес тележки.

- Проверяйте фиксирующие болты на щеках тележки.

- Проверяйте состояние и затяжку гаек, которые фиксируют груз.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации 3 года.